МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

С  П  Р  А  В  К  А

О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

г. СТАРЫЙ ОСКОЛ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА АПРЕЛЬ  М-Ц  2020 г.

г. Старый Оскол

2020 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 28

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(апрель 2020 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концент-рация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 189 | 0 | 0,21 | 2,4 | 13 | 29.04; 19 ч. | ЮЗ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 189 | 0 | 0,007 | 0,028 | 1 | 14.04; 13 ч. | ЮЮЗ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 189 | 0 | 0,9 | 4,1 | 1 | 20.04; 7 ч. | ЗСЗ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 189 | 0 | 0,030 | 0,083 | 13 | 30.04; 19 ч. | ЮЮЗ | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 63 | 0 | 0,013 | 0,031 | 1 | 13.04; 13 ч. | ЮЗ | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 189 | 0 | 0,014 | 0,039 | 13 | 20.04; 13 ч. | ССЗ | 0,01 | 0,05 |

В апреле месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. Однако среднемесячная концентрация по пыли составила 0,21мг/м3 (1,4 ПДКс.с.). 8 апреля в 13 час. при юго-западном направлении ветра были зафиксированы превышения ПДКмр  по взвешенным веществам на всех трех постах: на ПНЗ № 1 - 2 ПДКмр,  ; на ПНЗ № 2 — 2,6 ПДКмр;; на ПНЗ № 13 — 1,4 ПДКмр;. А также 29 апреля  были зафиксированы превышения ПДКмр  по взвешенным веществам на всех трех постах: на ПНЗ № 1  в 13 час 1,6 ПДКмр,  (юг-юго-западное направление ветра), в 19 час. - 3,8 ПДКмр;  (юго-западное направление ветра); на ПНЗ № 2  в 13 час 1,6 ПДКмр (юг-юго-западное направление ветра); на ПНЗ № 13  в 07 час.  1,4 ПДКмр (южное направление ветра),  в 19 час. - 4,8  ПДКмр ( юго-западное направление ветра). 30 апреля в 07 час. на посту № 13 зафиксировано превышение  ПДКмр  по взвешенным веществам — 1,4  ПДКмр  при  юг-юго-западном направлении ветра.

Приземные среднемесячные концентрации в апреле 2020 г. по сравнению с мартом 2020г.  повысились по взвешенным веществам, оксиду углерода, формальдегиду; понизились диоксиду азота, диоксиду серы, остались на прежнем уровне по оксиду азота.

2. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  апреле составила 7,1 оС

(N =  7,30С). Сумма  выпавших  осадков составила 20,0 мм или 54 % от нормы (N =37 мм). В течение месяца преобладали ветры западного направления со средней скоростью 5,6 м/с. В апреле месяце осадки отмечались в виде снега, дождя, снежной крупы. Замер кислотности производился в 3 пробах. Все осадки имели щелочную среду с рН от 6,98 до 7,15. Значения гамма-излучения в апреле месяце на территории  г. Старый Оскол изменялись от 11 до 18 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 |
| Старый Оскол | 1 | 02.20 | 0 | 0,070 | 6,6 | 0,011 | 0,036 | 0,091 | 0,013 |
|  | 13 | 02.20 | 0 | 0,020 | 1,1 | 0,014 | 0,049 | 0,083 | 0,0054 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В  апреле были отобраны пробы воды на 9 водных обьектах, в 9 пунктах, в 18 створах.

р. Осколец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  железо общее 1,6 ПДК, ХПК 2,0 ПДК, БПК5   2,5 ПДК  (0,7 км выше г. Губкин), азот нитритный 1,7 ПДК,  медь 2,5  ПДК, сульфаты 2,0 ПДК,  нефтепродукты 1,0 ПДК,  марганец  1,6 ПДК  (1,3км выше устья реки г.Старый Оскол).

р. Оскол.   Выявлено ВЗ по азот нитритному 11,2 ПДК (8 км ниже п.Волоконовка), отбор 20.04.2020г.

Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 9,6 ПДК, фосфаты 1,6 ПДК, железо общее 2,2 ПДК, марганец 2,8 ПДК,  БПК5   2,6 ПДК  (7 км ниже г.Старый Оскол), сульфаты 1,5 ПДК  (25км ниже г. Старый Оскол), кремний 1,0 ПДК, медь 2,9 ПДК, ХПК  2,9  ПДК   (8,0 км ниже п.Волоконовка).

р. Северский Донец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: железу общему 1,1 ПДК,  марганец 1,2 ПДК, медь 2,5 ПДК, БПК5   1,3 ПДК, ХПК 2,8 ПДК.

Водохранилище. Выявлено ВЗ по азот нитритному 20,2 ПДК (21 км ниже г.Белгород), отбор 20.04.2020г.

Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: медь 2,0 ПДК, сульфаты 1,7 ПДК, БПК5 2,9 ПДК  (6 км ниже г. Белгород), азот аммонийный 1,2 ПДК, фосфаты 1,9 ПДК, кремний 1,1 ПДК, марганец 1,4 ПДК, ХПК 3,2 ПДК,сульфаты  1,4  ПДК  (21км ниже г. Белгород).

р. Болховец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  азот аммонийный 1,2 ПДК,  сульфаты  1,6 ПДК, кремний 1,1 ПДК, железо общее 2,4 ПДК, медь 1,8 ПДК, марганец 1,9 ПДК, нефтепродукты 1,0 ПДК, БПК5 1,5 ПДК, ХПК 2,9  ПДК.

р. Нежеголь. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный  1,7 ПДК,  железо общее 1,4 ПДК, сульфаты  1,0 ПДК (16,0 км выше г.Шебекино), медь 2,1 ПДК, БПК5 1,4 ПДК, ХПК 2,3  ПДК (10,6 км ниже г.Шебекино).

р. Тихая Сосна. Выявлено ВЗ по азот нитритному 36,4 ПДК (1,0 км выше г.Алексеевка), отбор 20.04.2020г.

Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: медь 2,2 ПДК, ХПК 2,9 ПДК (1,0 км выше г.Алексеевка), сульфаты 1,5 ПДК,  БПК5 1,4 ПДК (0,5 км ниже г.Алексеевка).

р. Короча. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: железу общему 2,2 ПДК,  медь 1,2 ПДК,  сульфаты 1,2 ПДК, ХПК 2,8 ПДК  (4 км выше г. Короча), азот нитритнный 7,3 ПДК, БПК5 1,4 ПДК (0,2 км ниже г. Короча).

р. Ворскла. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: сульфаты 1,3 ПДК, медь 1,6 ПДК, ХПК 3,2  ПДК, БПК5 1,3 ПДК.

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       			Подлеснюк Л.В.