# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА АВГУСТ  М-Ц  2021 г.

### г. Старый Оскол

### 2021 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 29а

Губкин:

№ 3 - ул. Советская, 25

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(август 2021 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направле-ние ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 234 | 0 | 0,100 | 0,438 | 1 | 23.08; 07 час. | ССЗ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 234 | 0 | 0,007 | 0,037 | 1 | 28.08; 13 час. | штиль | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 234 | 0 | 1,5 | 4,6 | 2 | 20.08; 13 час. | С | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 234 | 0 | 0,033 | 0,105 | 13 | 16.08; 19 час. | штиль | 0,1 | 0,2 |
| Оксид азота | 78 | 0 | 0,014 | 0,053 | 1 | 14.08; 07 час. | С | - | 0,4 |
| Формаль-дегид | 234 | 7 | 0,013 | 0,061 | 1 | 26.08; 19 час. | ЮЮВ | 0,01 | 0,05 |

В августе месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол содержание формальдегида составило 1,3 ПДКс.с.. Было выявлено 7 случаев превышения максимально-разовой ПДКм.р. по формальдегиду на ПНЗ №1 (мкр. Лебединец, 11) от 1,02 ПДКм.р. до 1,22 ПДКм.р.

В атмосфере в г. Старый Оскол содержание взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида серы, диоксида и оксида азота не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021г.     повысились по диоксиду азота,  незначительно понизились по взвешенным веществам, оксиду углерода, оксиду азота, формальдегиду;  остались на прежнем уровне по диоксиду серы.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  августе составила 23,2 оС

(N =  18,80С). Сумма  выпавших осадков составила 12,4 мм или 20  % от нормы (N=62 мм). В течение месяца преобладали ветры северного направления со средней скоростью 3,1 м/с. В августе месяце осадки отмечались в виде дождя. Замер кислотности производился в 2 пробах. Осадки имели щелочную среду с рН 6,69 и 6,75 . Значения гамма-излучения в августе месяце на территории  г. Старый Оскол изменялись от 12 до 18 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 06.21 | 0,017 | 0,12 | 7,1 | 0,011 | 0,038 | 0,10 | 0,0064 | 0,07 |
|  | 2 | 06.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |
|  | 13 | 06.21 | 0,010 | 0,020 | 1,3 | 0,0052 | 0,032 | 0,042 | 0 | 0,16 |
|  | 1 | 07.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
|  | 2 | 07.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
|  | 13 | 07.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
| Губкин | 3 | 06.21 | 0 | 0,054 | 0 | 0,0074 | 0,095 | 0,040 | 0 | 0,15 |
|  | 3 | 07.21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в августе отбиралась на 7 водных объектах, в 8 пунктах, в 15 створах.

р. Осколец.

Выявлены превышения по следующим ингредиентам: марганец 3,6 ПДК  ( 0,7 км выше г.Губ-кин); железо общ 1,6 ПДК,   (9 км ниже  г. Губкин);

азот нитритный 3,5 ПДК, медь 1,0 ПДК, нефтепродукты 1,6 ПДК, БПК5 1,2 ПДК, ХПК 1,5 ПДК (в черте г. Старый Оскол 1,3 км выше устья).

р. Оскол.  Обнаружено ВЗ по азот аммонийному 5,42  мг/дм3  (13,6 ПДК) ( 7 км ниже г.Старый Оскол) и 4,47 мг/дм3 (11,2 ПДК) (25 км ниже г. Старый Оскол),  отбор 16.08.2021г.

Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 3,2 ПДК, марганец 5,6 ПДК, БПК5  1,5 ПДК (3,5 км выше г. Старый Оскол);железо общ. 2,1 ПДК, нефтепродукты 2,2 ПДК, ХПК 1,9 ПДК (25 км ниже г. Старый Оскол); медь 1,9 ПДК, фосфаты 2,5 ПДК (8,0 км ниже пгт. Волоконовка).

р. Северский Донец (в черте с.Беломестное, 7,0 км выше г.Белгород).  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: медь 2,5 ПДК, БПК5 1,0 ПДК, ХПК 1,7 ПДК.

Водохранилище Белгородское. Обнаружено ВЗ по азот нитритному 0,863 мг/дм3  (43,2 ПДК) (6 км ниже г. Белгород), отбор 09.08.2021г.

Выявлены превышения по следующим ингредиентам:  марганец 3,6 ПДК, нефтепродукты

2,0 ПДК (6 км ниже г. Белгород); азот аммонийный 1,8 ПДК, медь 2,8 ПДК, фосфаты 2,5 ПДК, БПК5  2,5 ПДК, ХПК 2,0 ПДК, (21 км ниже г. Белгород).

р. Нежеголь.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: медь 2,9 ПДК, ХПК 1,4 ПДК (16 км выше г. Шебекино); нефтепродукты 1,4 ПДК, БПК5 1,1 ПДК (10,6 км ниже  г. Шебекино).

р. Короча. Выявлены превышения по следующим ингредиентам:  БПК5 2,1 ПДК(1,5 км

выше г. Короча ), азот нитритный 3,6 ПДК, медь 3,3 ПДК, ХПК 2,8 ПДК (0,2 км ниже  г. Короча ).

р. Ворскла (в черте с.Козинка).  Выявлены превышения по следующим ингредиентам:  сульфаты 1,1 ПДК,  фосфаты 4,3 ПДК,  медь 2,4 ПДК,  ХПК 2,9 ПДК, БПК5 1,1 ПДК.

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       			Подлеснюк Л.В.