МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

С  П  Р  А  В  К  А

О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

г. СТАРЫЙ ОСКОЛ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ДЕКАБРЬ  М-Ц  2019 г.

г. Старый Оскол

2019 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 28

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(декабрь 2019 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 234 | 0 | 0,11 | 0,3 | 13 | 02.12; 07 час. | З | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 234 | 0 | 0,008 | 0,026 | 1 | 25.12; 19 час. | ССВ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 234 | 0 | 0,7 | 2,3 | 1 | 20.12; 19 час | штиль | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 234 | 0 | 0,026 | 0,060 | 13 | 20.12;19 час. | штиль | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 78 | 0 | 0,010 | 0,014 | 1 | 07.12; 19 час. | ЮЮЗ | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 234 | 0 | 0,008 | 0,024 | 2 | 09.12; 19 час. | ЮЮЗ | 0,01 | 0,05 |

В декабре месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол содержание пыли, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и формальдегида не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в декабре 2019г. по сравнению с ноябрем 2019г.   повысились по диоксиду азота, по диоксиду серы, незначительно понизились по формальдегиду, остались на прежнем уровне по взвешенным веществам, оксиду углерода и оксиду азота .

2. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  декабре составила  +0,3 оС

(N =  - 4,5 0С). Сумма  выпавших  осадков составила  25,8 мм или 57 % от нормы (N=45 мм). В течение месяца преобладали ветры юго-восточного и юг-юго-восточного направления со средней скоростью 4,8 м/с. В декабре месяце осадки отмечались в виде дождя, мороси, снега и снежных зерен. Замер кислотности производился в 4 пробах. Осадки 28-29 декабря имели нейтральную среду (рН=6,5), осадки 03, 15, 27 декабря  имели щелочную среду с рН от 6,75 до 7,0. Значения гамма-излучения в декабре месяце на территории  г. Старый Оскол изменялись от 10 до 18 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, нг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Старый Оскол | 1 | 10.19 | 0 | 0,036 | 2,9 | 0,010 | 0,043 | 0,11 | 0,012 | 0,32 |
|  | 2 | 10.19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
|  | 13 | 10.19 | 0 | 0,020 | 1,6 | 0,010 | 0,092 | 0,11 | 0,021 | 0,30 |
| Старый Оскол | 1 | 11.19 | 0 | 0,015 | 1,1 | 0,0079 | 0,065 | 0,053 | 0,0068 |  |
|  | 2 | 11.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 11.19 | 0 | 0,0061 | 0,53 | 0,0054 | 0,055 | 0,072 | 0,0031 |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в декабре отбиралась на 5 водных объектах, в 4 пунктах, в 10 створах.

р. Северский Донец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: марганец 2,8 ПДК, кремний  1,2 ПДК, медь 2,0 ПДК, сульфаты 1,0 ПДК, ХПК 1,1 ПДК.

Водохранилище. Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 8,2 ПДК, фосфаты 1,5 ПДК, ХПК 1,7  ПДК (6 км. ниже г. Белгород); азот аммонийный 2,7 ПДК, медь 1,2 ПДК, марганец  1,5 ПДК, БПК5 2,3 ПДК ( 21 км ниже г.Белгород).

р. Болховец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам:  сульфаты 1,2 ПДК, кремний 1,3 ПДК, железо общее 1,5 ПДК, медь 1,1 ПДК, цинк 1,3 ПДК, марганец 9,4 ПДК, нефтепродукты 1,4 ПДК,  ХПК 3,0 ПДК, БПК5 1,0 ПДК .

р. Осколец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: нефтепродукты 1,6 ПДК (0,7 км выше г.Губкин), азот нитритный 2,0 ПДК,  железо общее 1,7 ПДК, БПК5 1,9 ПДК (9 км выше г.Губкин), ХПК 1,7 ПДК (1,3 км выше г.Старый Оскол).

р. Оскол. Выявлены превышения по следующим ингредиентам: ХПК 2,1 ПДК (3,5 км выше г.Старый Оскол), железо общее 1,2 ПДК (7 км ниже г.Старый Оскол), азот аммонийный 8,6 ПДК, азот нитритный 2,3 ПДК, БПК5 3,0 ПДК  (25 км ниже г.Старый Оскол).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       			Подлеснюк Л.В.