МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

С  П  Р  А  В  К  А

О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

г. СТАРЫЙ ОСКОЛ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА МАРТ  М-Ц  2020 г.

г. Старый Оскол

2020 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 28

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(март 2020 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концент-рация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 198 | 0 | 0,132 | 0,4 | 13 | 10.03;19 ч. | ЮВ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 198 | 0 | 0,009 | 0,031 | 1 | 20.03; 07 ч. | СЗ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 198 | 0 | 0,9 | 2,2 | 13 | 19.03;07 ч. | ЗЮЗ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 198 | 0 | 0,030 | 0,093 | 2 | 26.03; 19 ч. | ССВ | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 66 | 0 | 0,012 | 0,029 | 1 | 04.03; 13 ч. | ЮВ | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 198 | 0 | 0,010 | 0,033 | 13 | 12.03; 13 ч. | ЗСЗ | 0,01 | 0,05 |

В марте месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и формальдегида не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в марте 2020 г. по сравнению с февралем 2020г.  незначительно повысились по диоксиду серы и оксиду углерода, незначительно понизились по взвешенным веществам, диоксиду азота и оксиду азота, остались на прежнем уровне по формальдегиду.

2. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  марте составила  5,3 оС

(N =  -2,80С). Сумма  выпавших  осадков составила 11,1 мм или 37 % от нормы (N =30 мм). В течение месяца преобладали ветры северного направления со средней скоростью  4,9 м/с. В марте месяце осадки отмечались в виде снега, дождя, мороси. Замер кислотности производился в 1 пробе. Осадки имели щелочную среду с рН 7,83. Значения гамма-излучения в марте месяце на территории  г. Старый Оскол изменялись от 13 до 17 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 01.20 | 0 | 0,080 | 1,9 | 0,0073 | 0,041 | 0,11 | 0,0060 | 0,37 |
|  | 2 | 01.20 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
|  | 13 | 01.20 | 0 | 0,0077 | 1,1 | 0,0074 | 0,033 | 0,088 | 0,0095 | 0,47 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с незначительным паводком  отобраны пробы воды дважды на  9 водных обьектах, в 9 пунктах, в 18 створах: в начале и середине  марта.

р. Осколец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: марганец   2,7 ПДК ( 7км выше г.Губкин), железо общее  1,4 ПДК,  БПК5   1,6 ПДК (9 км ниже г.Губкин), азот нитритный 1,5 ПДК,   ХПК 2,5 ПДК,  медь 2,4 ПДК (1,3км выше устья реки г.Старый Оскол), отбор 05.03.2020г; марганец  4,8 ПДК ( 7км выше г.Губкин), железо общее  3,0 ПДК,   (9 км ниже г.Губкин), азот нитритный 1,3 ПДК, сульфаты  2,1 ПДК, БПК5   3,5 ПДК  ХПК 2,5 ПДК,  медь 1,9 ПДК (1,3км выше устья реки г.Старый Оскол), отбор 23.03.2020г;

р. Оскол.  Выявлено ВЗ по азот нитритному 12,3 ПДК (8 км п.Волоконовка), отбор 01.03.2020г.

Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: марганец 6,8 ПДК (3,5 км выше г. Старый Оскол), азот аммонийный 7,9 ПДК, железо общее 1,7 ПДК, БПК5   2,9 ПДК,  ХПК  2,9 ПДК (7 км ниже г.Старый Оскол), медь 2,4 ПДК (25км ниже г. Старый Оскол), отбор 05.03.2020г; марганец 18,5 ПДК, железо общее 3,9 ПДК, ХПК  2,3 ПДК (3,5 км выше г.Старый Оскол), азот аммонийный 8,6 ПДК, сульфаты 1,8 ПДК, медь 1,9 ПДК,  (7 км ниже г.Старый Оскол),  БПК5   2,7 ПДК  (25 км ниже г.Старый Оскол), отбор 23.03.2020г; азот нитритный 4,5 ПДК, нефтепродукты  1,6 ПДК (8 км ниже п.Волоконовка), отбор 17.03.2020г.

р. Северский Донец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: кремний 1,0 ПДК, медь 2,3 ПДК,  азот нитритный 2,3 ПДК, ХПК 1,5 ПДК, отбор 01.03.2020г;  медь 3,7 ПДК, сульфаты 1,2 ПДК,   БПК5   1,1 ПДК, ХПК 1,9 ПДК, отбор 16.03.2020г.

Водохранилище. Выявлено ВЗ по азот нитритному 23,5 ПДК (6км ниже г.Белгород), и азот нитритный 18,6  ПДК( 21 км ниже г.Белгород),  отбор 16.03.2020г.

Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: медь 2,7 ПДК,  БПК5 2,1 ПДК,   ХПК 2,7 ПДК (6 км ниже г. Белгород), азот аммонийный 1,7 ПДК, железо общее 1,5 ПДК, марганец 13,6 ПДК (21км ниже г. Белгород), отбор 01.03.2020г; сульфаты 1,4 ПДК, медь 1,9 ПДК, БПК5 2,7 ПДК,  ( 6 км ниже г.Белгород), фосфаты  1,1 ПДК, кремний 1,1 ПДК, марганец 2,2 ПДК, нефтепродукты 1,0 ПДК, ХПК 2,4 ПДК (21 км ниже г.Белгород), отбор 16.03.2020г.

р. Болховец.

Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 1,8 ПДК, азот нитритный 2,2 ПДК, кремний  1,1 ПДК, марганец 20,0 ПДК, медь 3,5 ПДК, сульфаты  1,2 ПДК,  БПК5 1,0 ПДК,  ХПК 2,5 ПДК, отбор 01.03.2020г;  азот нитритный 6,9 ПДК, железо общее 1,9 ПДК,  медь 2,5 ПДК,  нефтепродукты 2,0 ПДК,  сульфаты 2,2 ПДК, марганец 5,5 ПДК, БПК5 1,3 ПДК, ХПК 2,6 ПДК, отбор 16.03.2020г..

р. Нежеголь. Выявлено ВЗ по азот нитритному 10,5 ПДК ( 16,0 км выше г.Шебекино), отбор 01.03.2020г.

Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 1,2 ПДК, медь 3,8 ПДК, ХПК 2,5 ПДК (16,0 км выше г.Шебекино),  кремний 1,1 ПДК,  БПК5 1,2 ПДК,   (10,6 км ниже г. Шебекино), отбор 01.03.2020г; ХПК 1,8 ПДК, сульфаты 1,8 ПДК   (16,0 км выше г.Шебекино),  медь 1,9 ПДК,  БПК5 1,3  ПДК (10,6 км ниже г. Шебекино), отбор 17.03.2020г.

р. Тихая Сосна.  Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 1,9 ПДК, азот нитритный 9,1 ПДК, медь 2,4 ПДК, сульфаты 1,5 ПДК, БПК5 1,1 ПДК , ХПК 2,9 ПДК  (0,5 км ниже г.Алексеевка), отбор 01.03.2020г; нефтепродукты 1,2 ПДК (1,0км выше г.Алексеека); азот нитритный 2,9 ПДК, медь 2,3 ПДК, сульфаты 1,8 ПДК,   БПК5 1,4 ПДК, ХПК 1,8 ПДК  (0,5 км ниже г.Алексеевка), отбор 17.03.2020г.

р. Короча. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 1,8 ПДК, азот нитритный 8,3 ПДК, медь 1,9 ПДК,  БПК5 1,3 ПДК (1,5 км выше г. Короча), кремний 1,0 ПДК, ХПК 2,0  ПДК (0,2 км ниже г. Короча), отбор 01.03.2020г;  БПК5 1,7 ПДК, (1,5 км выше г.Короча), медь 1,4 ПДК,  сульфаты 1,1 ПДК, нефтепродукты 1,0 ПДК, ХПК 1,6 ПДК (0,2 км ниже г. Короча), отбор 17.03.2020г.

р. Ворскла. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  азот аммонийный 1,6 ПДК, кремний 1,0 ПДК, железо общее 1,5 ПДК, медь 2,1 ПДК, нефтепродукты 22,0 ПДК, БПК5 1,2 ПДК, ХПК 2,9 ПДК, отбор 03.03.2020г; нетепродукты 2,2 ПДК, кремний 1,1  ПДК,  медь 1,8 ПДК, сульфаты 1,2 ПДК, БПК5 1,2 ПДК, ХПК 2,3 ПДК, отбор 16.03.2020г.

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       			Подлеснюк Л.В.