МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

С  П  Р  А  В  К  А

О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА МАЙ  М-Ц  2020 г.

г. Старый Оскол

2020 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 28

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(май 2020 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концент-рация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 207 | 0 | 0,11 | 0,4 | 13 | 04.05; 07 ч. | ВЮВ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 207 | 0 | 0,008 | 0,026 | 1 | 19.05; 07 ч. | ЗСЗ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 207 | 0 | 0,97 | 2,3 | 1 | 06.05; 19 ч. | Ю | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 207 | 0 | 0,027 | 0,073 | 2 | 12.05; 13 ч. | Ю | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 69 | 0 | 0,013 | 0,025 | 1 | 06.05; 19 ч. | Ю | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 207 | 0 | 0,021 | 0,048 | 13 | 12.05; 19 ч. | ЗЮЗ | 0,01 | 0,05 |

В мае месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось.

Приземные среднемесячные концентрации в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020г.  повысились по диоксиду серы, оксиду углерода, формальдегиду; понизились по взвешенным веществам и диоксиду азота, остались на прежнем уровне по оксиду азота.

2. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  мае составила  12,5 оС

(N = 14,70С). Сумма  выпавших  осадков составила 61,7 мм или 123 % от нормы (N =50 мм). В течение месяца преобладали ветры западного направления со средней скоростью 3,9 м/с. В мае месяце осадки отмечались в виде  дождя. Замер кислотности производился в 8 пробах. Все осадки имели щелочную среду с рН от 6,84 до 8,23. Значения гамма-излучения в мае месяце на территории  г. Старый Оскол изменялись от 11 до 14 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 02.20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |
|  | 2 | 02.20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |
|  | 13 | 02.20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |
| Старый Оскол | 1 | 03.20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |
|  | 2 | 03.20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |
|  | 13 | 03.20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в мае отбиралась на 4 водных объектах, в 4 пунктах, в 9 створах.

р. Северский Донец.  Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: медь 2,4 ПДК,  ХПК 2,9 ПДК, БПК5 1,2 ПДК.

Водохранилище. Выявлено ВЗ  по азот нитритному 10,7 ПДК (6 км. ниже г. Белгород), отбор 14.05.2020г.

Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 2,8 ПДК, марганец 4,8 ПДК, медь 4,0 ПДК ( 6 км. ниже г. Белгород), фосфаты 2,6 ПДК, БПК5 2,9 ПДК ХПК 3,3 ПДК (21 км ниже г.Белгород).

р. Осколец.  Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: железо общее  1,8 ПДК (9км ниже г.Губкин), азот нитритный 3,6 ПДК, медь 2,7 ПДК, ХПК 3,2 ПДК, БПК5 3,4 ПДК (1,3км выше устья реки г.Старый Оскол).

р. Оскол.  Выявлено ВЗ  по азот нитритному 12,5 ПДК (7 км ниже г.Старый Оскол), отбор 18.05.2020г.

Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: ХПК 2,9 ПДК (3,5 км выше г.Старый Оскол), азот аммонийный 7,4 ПДК (7 км ниже г.Старый Оскол);  фосфаты 2,2 ПДК, железо общее 3,3 ПДК, медь 1,7 ПДК ( 25 км ниже г. Старый Оскол).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       			Подлеснюк Л.В.