# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАЙ М-Ц  2021 г.

### г. Старый Оскол

### 2021 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 29а

Губкин:

№ 3 - ул. Советская, 25

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(май 2021 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концент-рация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 180 | 0 | 0,127 | 0,726 | 1 | 14.05;13 ч. | ЮВ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 180 | 0 | 0,006 | 0,023 | 1 | 25.05; 13 ч. | ССВ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 180 | 0 | 1,1 | 2,8 | 1 | 31.05; 07 ч. | ССВ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 180 | 0 | 0,033 | 0,129 | 13 | 11.05; 19 ч. | В | 0,1 | 0,2 |
| Оксид азота | 60 | 0 | 0,012 | 0,046 | 1 | 14.05; 07 ч. | ВСВ | - | 0,4 |
| Формаль-дегид | 180 | 0 | 0,019 | 0,070 | 13 | 28.05; 07 ч. | ЮЮВ | 0,01 | 0,05 |

В мае месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и формальдегида не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г.   повысились по оксиду углерода и формальдегиду; незначительно понизились по диоксиду серы, диоксиду азота, оксиду азота и взвешенным веществам.

3. Метеорологические условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  мае составила  15,4 оС

(N =  14,70С). Сумма  выпавших  осадков составила 45,9 мм или 92 % от нормы (N =50 мм). В течение месяца преобладали ветры южного направления со средней скоростью  4,2 м/с. В мае месяце осадки отмечались в вид дождя, мороси. Замер кислотности производился в 9 пробах. Осадки имели щелочную среду  с рН от 6,82, до 7,23.  Значения гамма-излучения в мае месяце на территории  г. Старый Оскол изменялись от 12 до 17 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в мае отбиралась  на  4 водных обьектах, в 4 пунктах, в 9 створах.

р. Осколец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  медь  1,9  ПДК ( 7км выше г.Губкин), азот нитритный 6,0  ПДК, железо общее  2,0 ПДК, ХПК 2,6 ПДК (9 км ниже г.Губкин), БПК5   2,5 ПДК (1,3км выше устья реки г.Старый Оскол).

р. Оскол.   Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  железо общее 1,2 ПДК (3,5 км выше г. Старый Оскол), азот аммонийный 5,5 ПДК, азот нитритный 2,7 ПДК, медь 2,6 ПДК,  ХПК  1,9 ПДК, нефтепродукты  1,6 ПДК, БПК5   3,4 ПДК (7 км ниже г.Старый Оскол).

р. Северский Донец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: медь 1,3 ПДК, БПК5   1,1 ПДК, ХПК 1,6 ПДК,  марганец 1,0 ПДК,  железо общее 1,1 ПДК  (7 км выше г.Белгород).

Водохранилище. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 2,4 ПДК, азот нитритный 9,3 ПДК, фосфаты  2,9 ПДК, марганец 3,7 ПДК, ХПК 2,6  ПДК  (6 км ниже г. Белгород), БПК5 3,0 ПДК  (21 км ниже г.Белгород).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  		                      		Подлеснюк Л.В.