МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

С  П  Р  А  В  К  А

О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

г. СТАРЫЙ ОСКОЛ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА НОЯБРЬ  М-Ц  2019 г.

г. Старый Оскол

2019 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 28

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(ноябрь 2019г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 225 | 0 | 0,11 | 0,4 | 1 | 16.11; 13 ч. | ЮЮВ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 75 | 0 | 0,006 | 0,015 | 1 | 12.11; 07 ч. | ЮЗ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 225 | 0 | 0,7 | 3,4 | 13 | 13.11;13 ч.. | ЮВ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 225 | 0 | 0,018 | 0,042 | 13 | 13.11; 13 ч. | ЮВ | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 75 | 0 | 0,010 | 0,012 | 1 | 15.11; 13 ч. | ЮВ | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 225 | 0 | 0,009 | 0,030 | 2 | 05.11; 19 ч. | Ю | 0,01 | 0,05 |

В ноябре месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол содержание пыли, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и формальдегида не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в ноябре 2019 г. по сравнению с октябрем 2019г.   понизились по взвешенным веществам, оксиду углерода, формальдегиду;  остались на прежнем уровне по диоксиду серы, диоксиду азота, оксиду азота.

2. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  ноябре составила 2,0  оС

(N =  - 0,5 0С). Сумма  выпавших  осадков составила 18,2 мм или 40 % от нормы (N=46 мм). В течение месяца преобладали ветры восток-юго-восточного направления со средней скоростью 4,1 м/с. В ноябре месяце осадки отмечались в виде дождя, мороси и снега. Замер кислотности в ноябре производился в 2 пробах. Осадки 8.11 имели нейтральную среду с рН 6,15; осадки 30.11 имели щелочную среду с рН  7,21. Значения гамма-излучения в ноябре месяце на территории  г.Старый Оскол изменялись от 12 до 18 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  бенз(а)пирена

(БП, нг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | БП |
| --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 10.19 | 0,32 |
|  | 2 | 10.19 | 0,19 |
|  | 13 | 10.19 | 0,30 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в ноябре отбиралась на 7 водных объектах, в 8 пунктах, в 15 створах.

р. Северский Донец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: медь 1,0 ПДК, ХПК 2,5 ПДК, БПК5 1,0 ПДК.

Водохранилище. Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 7,3 ПДК, медь 1,7 ПДК,  БПК5 2,3 ПДК (6 км. ниже г. Белгород); азот аммонийный 3,1 ПДК, марганец 2,9 ПДК, сульфаты 1,4 ПДК, ХПК 3,1 ПДК  ( 21 км ниже г.Белгород).

р. Нежеголь.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 1,7 ПДК (16 км выше г.Шебекино), сульфаты 1,2 ПДК, медь 1,3 ПДК,   ХПК 2,5 ПДК, БПК5 1,2 ПДК (10,6 км ниже г.Шебекино).

р. Короча.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: медь 1,0 ПДК, ХПК 1,7 ПДК (1,5 км выше г.Короча),  БПК5 1,4 ПДК (0,2 км ниже  г.Короча) .

р. Ворскла.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 1,8 ПДК, кремний 1,1 ПДК, сульфаты 1,4 ПДК,   ХПК 2,6 ПДК, БПК5 1,3 ПДК.

р. Осколец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам:  марганец 4,8 ПДК ( 0,7 км выше г.Губкин), сульфаты 1,1 ПДК, железо общее 1,3 ПДК, ХПК 2,9 ПДК (9 км выше г.Губкин),  азот нитритный 2,7 ПДК, БПК5 2,2 ПДК (1,3 км выше устья реки г. Старый Оскол).

р. Оскол. Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 7,2 ПДК, медь 2,1 ПДК, БПК5 2,6 ПДК  (7 км ниже г.Старый Оскол), азот нитртиный 4,8 ПДК,  марганец 12,2 ПДК,  ХПК 3,1  ПДК (25 км ниже г.Старый Оскол), кремний 1,0 ПДК (п. Волоконовка).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       			Подлеснюк Л.В.