# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА СЕНТЯБРЬ  М-Ц  2020 г.

### г. Старый Оскол

### 2020 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 29а

Губкин:

№ 3 - ул. Советская, 25

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(сентябрь 2020 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концен-трация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 234 | 6 | 0,22 | 2,3 | 13 | 08.09; 13 ч. | ЮЮЗ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 234 | 0 | 0,008 | 0,029 | 1 | 08.09;07 ч. | ЮЮВ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 234 | 0 | 1,1 | 2,5 | 1 | 02.09;19 ч. | СВ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 234 | 0 | 0,019 | 0,069 | 13 | 01.09; 19 ч. | ВЮВ | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 78 | 0 | 0,010 | 0,014 | 1 | 21.09; 07 ч. | З | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 234 | 3 | 0,017 | 0,055 | 13 | 01.09; 19 ч. | ВЮВ | 0,01 | 0,05 |

В сентябре месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол были отмечены 6 случаев превышения максимально-разовых ПДКм.р. по взвешенным веществам.  08.09 в 13 часов на всех постах были выявлены следующие превышения: на ПНЗ № 1  — 3,2 ПДКм.р.; на ПНЗ № 2  -  2,0 ПДКм.р.; на ПНЗ№ 13   - 4,6 ПДК мр. Направление ветра - юг-юго-западное. Также 08.09 были выявлены превышения  максимально-разовых ПДКм.р. по взвешенным веществам на 19 часов: на ПНЗ  № 1 - 1,2 ПДК мр и на ПНЗ № 2 - 1,4 ПДК мр.  Направление ветра северо-западное. 30.09 было выявлено превышение ПДК мр по взвешенным веществам на ПНЗ № 13 на 13 час.  - 1,2 ПДК мр. Направление ветра восток-юго-восточное. По формальдегиду были выявлены превышения максимально-разовых ПДКм.р.  на ПНЗ № 13: 01.09 в 19 час. - 1,1 ПДК мр (при восток-северо-восточном направлении ветра);  11.09 в 19 час. - 1,04  ПДК мр (при  северо-северо-западном направлении ветра); 24.09 в 19 час. - 1,04  ПДК мр (при юго-восточном направлении ветра).

Содержание диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода  не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в сентябре 2020г. по сравнению с августом 2020г. повысились по взвешенным веществам, понизились по всем остальным ингредиентам.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  сентябре составила  16,9оС

(N =  13,0 0С). Сумма  выпавших  осадков составила 7,1 мм или 17 % от нормы (N=42 мм). В течение месяца преобладали ветры восток-юго-восточного направления со средней скоростью 4,2 м/с. В сентябре месяце осадки отмечались в виде дождя. Замер кислотности производился в  1 пробе (рН 6,81). Значения гамма-излучения в сентябре месяце на территории  г. Старый Оскол изменялись от 11 до 18 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

4. Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, нг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 08.20 | 0,0029 | 0,075 | 4,4 | 0,017 | 0,035 | 0,088 | 0,019 | 0,18 |
|  | 2 | 08.20 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
|  | 13 | 08.20 | 0,0002 | 0,028 | 2,0 | 0,020 | 0,066 | 0,086 | 0,030 | 0,32 |
| Губкин | 3 | 08.20 | 0 | 0,034 | 2,0 | 0,016 | 0,38 | 0,052 | 0,019 | 0,09 |

5. Характеристика загрязнения поверхностных вод

Белгородской области

Вода в сентябре отбиралась на 5 водных объектах, в 4 пунктах, в 10 створах.

р. Северский Донец.  Выявлены превышения ПДК по следующим ингредиентам: фосфаты 1,1, марганец 1,6 ПДК,  БПК5 1,4 ПДК, медь 3,6 ПДК, ХПК 2,6 ПДК.

Водохранилище. Обнаружено ВЗ по азот нитритному 18,0 ПДК (6 км ниже г.Белгород), отбор 03.09.2020г.

Выявлены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 1,1 ПДК, фосфаты 3,8 ПДК, медь 2,6 ПДК, марганец 1,8 ПДК, ХПК 3,2 ПДК, БПК5 2,9 ПДК (6 км. ниже г. Белгород).

р. Болховец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: фосфаты 1,3 ПДК, ХПК 3,3 ПДК,  медь 1,9 ПДК, БПК5  1,5 ПДК,  нефтепродукты 1,6 ПДК.

р. Осколец.  Выявлены превышения по следующим ингредиентам: кремний 1,1 ПДК, ( 0,7 км выше г.Губкин), азот нитритному 3,9 ПДК,  фосфаты 2,6 ПДК, железо общее 2,2 ПДК, БПК5 1,0 ПДК (9 км ниже г.Губкин), марганец 1,5 ПДК, ХПК 1,5 ПДК (1,3 км выше устья, в черте г. Старый Оскол).

р. Оскол. Обнаружено ВЗ азоту аммонийному 21,0 ПДК (7 км ниже г.Старый Оскол), и азоту аммонийному  12,5 ПДК (25 км ниже г.Старый Оскол), отбор 14.09.2020г.

Выявлены превышения по следующим ингредиентам: марганец 5,8 ПДК (3,5 км выше г.Старый Оскол),  фосфаты 2,8 ПДК, медь 4,0 ПДК,  ХПК  2,5 ПДК (7 км ниже г.Старый Оскол), азот нитритный  8,7 ПДК, железо 1,1 ПДК, сульфаты 1,1 ПДК, БПК5  2,7 ПДК  (25 км ниже г.Старый Оскол).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       			Подлеснюк Л.В.