# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г.г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ГУБКИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ЯНВАРЬ  М-Ц  2022 г.

### г. Старый Оскол

### 2022г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 29а

Губкин:

№ 3 - ул. Советская, 25

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(январь 2022 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направление ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 171 | 0 | 0,116 | 0,405 | 1 | 11.01; 07 час. | ССЗ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 171 | 0 | 0,007 | 0,018 | 1 | 29.01; 07 час. | ЮЮЗ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 171 | 0 | 1,0 | 2,5 | 2 | 10.01; 13 час. | ЮЮВ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 171 | 0 | 0,028 | 0,078 | 13 | 28.01; 07 час. | Ю | 0,1 | 0,2 |
| Оксид азота | 57 | 0 | 0,015 | 0,039 | 1 | 12.01; 07 час. | С | - | 0,4 |
| Формаль-дегид | 171 | 0 | 0,006 | 0,021 | 13 | 22.01; 19 час. | Ю | 0,01 | 0,05 |

В январе месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол содержание пыли, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и формальдегида не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021г.   повысились по оксиду углерода и оксиду азота, понизились по формальдегиду, остались на прежнем уровне по взвешенным веществам, диоксиду серы и диоксиду азота,

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  январе составила  - 5,4 оС

(N =  -8,30С). Сумма  выпавших  осадков составила 39,3 мм или 98,3 % от нормы (N= 40 мм). В течение месяца преобладали ветры южного направления со средней скоростью 5,2 м/с. В январе месяце осадки отмечались в виде снега, дождя, снежных зерен, снежной крупы и мороси. Замер кислотности производился в 4 пробах. Осадки 5 января и 20-21 января имели нейтральную среду с рН 6,15 и 6,26 соответственно; осадки 3 и 18 января имели щелочную среду с рН 6,73 и 6,94 соответственно. Значения гамма-излучения в январе месяце на территории  г.Старый Оскол изменялись от 9 до 13 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 11.2021 | 0 | 0,046 | 2,2 | 0 | 0,014 | 0,033 | 0,014 | 0,24 |
|  | 2 | 11.2021 |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  | 13 | 11.2021 | 0 | 0,015 | 1,4 | 0 | 0,0084 | 0,035 | 0,0093 | 0,23 |
|  | 1 | 12.2021 | 0 | 0,016 | 1,3 | 0 | 0,018 | 0,026 | 0,0028 | 0,19 |
|  | 2 | 12.2021 |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |
|  | 13 | 12.2021 | 0,0026 | 0,0063 | 0,50 | 0,0042 | 0,012 | 0,020 | 0 | 0,16 |
| Губкин | 3 | 11.2021 | 0 | 0,010 | 0,87 | 0 | 0,023 | 0,019 | 0,012 | 0,20 |
|  | 3 | 12.2021 | 0,0010 | 0,017 | 1,9 | 0 | 0,011 | 0,024 | 0,0076 | 0,25 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в январе отбиралась на 5 водных объектах, в 5 пунктах, в 11 створах.

р. Осколец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: нефтепродукты 1,0 ПДК ( 0.7 км выше г.Губкин);  железо общее 2,7 ПДК   (9,0 км ниже г.Губкин);  азот нитритный 2,0  ПДК, медь 2,0 ПДК,  ХПК 2,5 ПДК,  БПК5 1,3  ПДК (1,3 км выше устья г. Старый Оскол).

р. Оскол. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: ХПК 1,7 ПДК (3.5 км выше г.Старый Оскол); азот аммонийный 9,2 ПДК,  железо общее 1,3 ПДК, БПК5 2,4 ПДК ( 7км ниже  г. Старый Оскол); азот нитритный 1,3  ПДК, фосфаты 1,6 ПДК,  медь 1,8 ПДК, нефтепродукты 2,0 ПДК (25 км ниже г. Старый Оскол).

р. Северский Донец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: марганец 16,9 ПДК, медь 1,1 ПДК, нефтепродукты 1,4 ПДК, ХПК 1,2 ПДК,  БПК5 1,3 ПДК (7 км выше г.Белгород).

Водохранилище.Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 5,1 ПДК,  азот нитритный 2,9  ПДК,  фосфаты 3,8 ПДК, медь 1,8 ПДК, нефтепродукты 1,6 ПДК,  ХПК 2,1 ПДК, БПК5 2,5 ПДК (6,0 км ниже г. Белгород);  марганец 16,9 ПДК, железо общее 3,0 ПДК  (21 км ниже г. Белгород).

р. Тихая Сосна. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: нефтепродукты 1,2 ПДК, ХПК 1,1 ПДК,  БПК5 1,2 ПДК  ( 1.0 км выше г.Алексеевка); азот нитритный 1,0 ПДК, сульфаты 1,7 ПДК  (0,5 км ниже г.Алексеевка).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       		Подлеснюк Л.В.