# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г. СТАРЫЙ ОСКОЛ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ФЕВРАЛЬ  М-Ц  2018 г.

### г. Старый Оскол

### 2018 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 28

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(февраль 2018 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направле-ние ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 207 | 0 | 0,1 | 0,2 | 1 | 21.02; 19 ч. | СЗ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 69 | 0 | 0,007 | 0,018 | 1 | 08.02; 07 ч. | штиль | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 207 | 0 | 0,9 | 3,6 | 1 | 08.02; 13 ч. | В | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 207 | 0 | 0,031 | 0,074 | 1 | 21.02; 07 ч. | З | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 69 | 0 | 0,011 | 0,015 | 1 | 24.02; 19 ч. | ССВ | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 207 | 0 | 0,010 | 0,020 | 2 | 22.02; 07 ч. | штиль | 0,01 | 0,05 |

В феврале месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере в г. Старый Оскол содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и формальдегида не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в феврале 2018г. по сравнению с январем 2018г. понизились по диоксиду серы, диоксиду азоту, оксиду углерода, формальдегиду, остались на прежнем уровне по пыли и оксиду азота.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  феврале составила — 8,0 оС

(N =  - 8,30С). Сумма  выпавших  осадков составила 30,6 мм или 102% от нормы (N=30 мм). В течение месяца преобладали ветры восточного направления со средней скоростью  3,9 м/с. В феврале месяце осадки отмечались в виде снега, дождя, мороси. Замер кислотности производился в 3 пробах. Осадки в феврале имели имели щелочную среду с рН 7,06 до 7,40. Значения гамма-излучения в феврале месяце на территории  г.Старый Оскол изменялись от 8 до 17 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

4. Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание

тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 01.18 | 0 | 0,020 | 1,3 | 0 | 0,049 | 0,10 | 0,083 | 0,68 |
|  | 2 | 01.18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |
|  | 13 | 01.18 | 0 | 0,015 | 0,97 | 0 | 0,021 | 0,11 | 0,0024 | 0,82 |
| Губкин | 3 | 01.18 | 0 | 0,036 | 4,6 | 0 | 0,017 | 0,075 | 0,013 | 0,56 |

          - Характеритика загрязнения поверхностных вод

Белгородской области

Вода в феврале отбиралась на 9 водных обьектах, в 9 пунктах, в 18 створах.

р. Осколец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  кремний 1,1 ПДК,  железо общее 1,0 ПДК, медь 2,0 ПДК, марганец 2,6 ПДК, нефтепродукты 1,0 ПДК   (9 км ниже г.Губкин), азот нитритный 2,3 ПДК,  сульфаты 1,1 ПДК, БПК5  2,2 ПДК, ХПК 1,7 ПДК (1,3км выше устья реки г.Старый Оскол).

р. Оскол. Обнаружено ВЗ по азот нитритному 37,0 ПДК (8 км, ниже поселка Волоконовка), отбор 06.02.2018г.

Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  нефтепродукты 1,2 ПДК (8,0км ниже п.Волоконовка), марганец 3,5 ПДК (3,5 км выше г. Старый Оскол), азот аммонийный 5,1 ПДК, фосфаты 2,1 ПДК, кремний 1,1 ПДК,  БПК5  2,2 ПДК (7 км ниже г.Старый Оскол), медь 1,4 ПДК,  ХПК  1,5 ПДК (25км ниже г. Старый Оскол),.

р. Северский Донец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:

кремний 1,1 ПДК,  медь 1,0 ПДК, марганец 2,7 ПДК, ХПК 1,1 ПДК, БПК5   1,1 ПДК .

Водохранилище. Обнаружено ВЗ по азот нитритному 26,8 ПДК (21км ниже г. Белгород), отбор 07.02.2018г.

Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот амоннийный 1,0 ПДК,   БПК5 2,0 ПДК (6 км ниже г. Белгород), кремний 1,1 ПДК, ХПК 1,7 ПДК, сульфаты 1,4 ПДК, медь1,8 ПДК, марганец 3,0 ПДК (21км ниже г. Белгород).

р. Болховец. Обнаружено ВЗ по азот нитритному 33,1 ПДК,отбор 07.02.2018г.

Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  нефтепродукты 1,2 ПДК, кремний 1,0 ПДК, сульфаты 2,4 ПДК, марганец 2,6 ПДК, медь 1,2 ПДК,  БПК5 1,5 ПДК.

р. Нежеголь.  Обнаружено ВЗ по азот нитритному 32,6 ПДК (16 км выше г. Шебекино), и 11,5 ПДК  (10,6 км ниже г. Шебекино), отбор 07.02.2018г.

Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: кремний 1,1 ПДК, медь 2,4  ПДК,  сульфаты 1,2ПДК, ХПК 1,1 ПДК (16 км выше г. Шебекино),  нефтепродукты 1,0 ПДК, БПК5 1,3 ПДК (10,6 км ниже г. Шебекино).

р. Короча. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 8,0 ПДК, кремний 1,1 ПДК, сульфаты 1,1 ПДК(4 км выше г. Короча), медь 1,8 ПДК, БПК5 1,3 ПДК  (0,2 км ниже г. Короча).

р. Тихая Сосна. Обнаружено ВЗ по азот нитритному 23,7 ПДК (0,5 км ниже г. Алексеевка), отбор 08.02.2018г.

Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: сульфаты 1,7 ПДК, медь 1,4 ПДК, ХПК 1,0 ПДК, (0,5 км ниже г. Алексеевка); кремний 1,1 ПДК,  БПК5 1,2 ПДК (1,0 км выше г.Алексеевка).

р. Ворскла. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный 8,4 ПДК, ХПК 2,7 ПДК,  кремний 1,1 ПДК, медь 1,4 ПДК, сульфаты 1,4 ПДК, БПК5 1,5 ПДК.

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       		Подлеснюк Л.В.