# МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

### БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

### КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

# С  П  Р  А  В  К  А

### О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

### г. СТАРЫЙ ОСКОЛ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

### БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ЯНВАРЬ М-Ц  2018 г.

### г. Старый Оскол

### 2018 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 28

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(январь 2018 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направле-ние ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 180 | 0 | 0,1 | 0,2 | 2 | 26.01; 19 час. | штиль | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 60 | 0 | 0,008 | 0,017 | 1 | 17.01; 7 час. | Ю | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 180 | 1 | 1,1 | 8,0 | 1 | 31.01; 13 час. | ЗСЗ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 180 | 0 | 0,034 | 0,075 | 13 | 26.01; 07 час. | штиль | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 60 | 0 | 0,011 | 0,015 | 1 | 11.01;19 час. | штиль | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 180 | 0 | 0,011 | 0,021 | 13 | 11.01; 7 час.; | З | 0,01 | 0,05 |

В январе месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере г. Старый Оскол содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и формальдегида не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в январе 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. понизились по формальдегиду, диоксиду серы и диоксиду азота; остались на прежнем уровне по остальным ингредиентам.

3. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  январе составила -5,1 оС

(N =  -8,30С). Сумма  выпавших  осадков составила 54,2 мм или 136 % от нормы (N= 40 мм). В течение месяца преобладали ветры юго-восточного направления со средней скоростью  4,1 м/с. В январе месяце осадки отмечались в виде дождя и снега. Замер кислотности производился в 8 пробах. Осадки  января имели щелочную среду с рН от 6,79 до 7,44 . Значения гамма-излучения в январе месяце на территории  г.Старый Оскол изменялись от 8 до 18 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  | 2 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
|  | 13 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| Губкин | 3 | 11. 17 |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |
| Старый Оскол | 1 | 12.17 | 0 | 0,024 | 2,1 | 0 | 0,017 | 0,13 | 0,046 | 0,35 |
|  | 2 | 12.17 |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |
|  | 13 | 12.17 | 0 | 0,0065 | 0,64 | 0 | 0,088 | 0,068 | 0,018 | 0,45 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в январе отбиралась на 4 водных объектах, в 4 пунктах, в 9 створах.

р. Осколец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: нефтепродукты 1,4 ПДК, БПК5 2,4 ПДК (0,7 км выше г. Губкин); железо общее 1,1 ПДК  (9,0 км ниже г.Губкин); азот нитритный 1,7 ПДК, медь 1,9 ПДК, ХПК 2,3 ПДК (1,3 км выше устья г. Старый Оскол).

р. Оскол. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот аммонийный 6,5 ПДК, азот нитритный 2,5 ПДК, ХПК 2,1 ПДК, нефтепродукты 1,6 ПДК ( 7км ниже  г.Старый Оскол), медь 4,5 ПДК, БПК5 2,3 ПДК (25 км ниже г. Старый Оскол).

р. Северский Донец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: медь 1,3 ПДК,  марганец 3,2 ПДК, нефтепродукты 1,0 ПДК, ХПК 1,0 ПДК,  БПК5 1,0 ПДК.

Водохранилище.Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный  1,9 ПДК, медь 2,0 ПДК, БПК5 1,8 ПДК, ХПК 1,4 ПДК (6,0 км ниже г. Белгород);  марганец  6,9 ПДК, нефтепродукты 1,6 ПДК (21 км ниже г. Белгород).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       		Подлеснюк Л.В.