МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

РОСГИДРОМЕТ

БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   г. СТАРЫЙ ОСКОЛ

С  П  Р  А  В  К  А

О СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

г. СТАРЫЙ ОСКОЛ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ЯНВАРЬ М-Ц  2019 г.

г. Старый Оскол

2019 г.

Общие сведения

Справка подготовлена Комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС» с целью обеспечения организаций информацией о загрязнении окружающей среды.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод Белгородской области дана в соответствии с существующими нормами предельно-допустимой концентрации (ПДК), высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения.

Стационарные пункты наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ) расположены: Старый Оскол:

№ 1 - м-н «Лебединец», 11

№ 2   - ул. Октябрьская, 5

№ 13 - м-н «Жукова», 28

1. Характеристика загрязнения атмосферы г. Старый Оскол

(январь 2019 г.)

| Определяемая примесь | Число определений | Приземная средне-месячная концентра-ция, мг/м3 | Макси-мальная концентрация, мг/м3 | Номер пункта, на котором наблюдалась максимальная концентрация | Число и срок отбора | Направле-ние ветра | Значения ПДК, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Выше ПДК |  |  |  |  |  | средне-суточ-ная | максимально-разовая |
| Взвешенные вещества (пыль) | 180 | 0 | 0,103 | 0,2 | 1 | 09.01; 19 час. | ВЮВ | 0,15 | 0,5 |
| Диоксид серы | 60 | 0 | 0,008 | 0,029 | 1 | 12.01; 07 час. | ССЗ | 0,05 | 0,5 |
| Оксид углерода | 180 | 0 | 1,0 | 2,4 | 1 | 22.01; 07 час. | ЮЗ | 3,0 | 5,0 |
| Диоксид азота | 180 | 0 | 0,034 | 0,084 | 2 | 22.01; 19 час. | ЮЗ | 0,04 | 0,2 |
| Оксид азота | 60 | 0 | 0,011 | 0,024 | 1 | 16.01; 19 час. | ЮЗ | 0,06 | 0,4 |
| Формаль-дегид | 180 | 0 | 0,008 | 0,019 | 2 | 11.01; 13 час. | штиль | 0,01 | 0,05 |

В январе месяце в г. Старый Оскол высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. В атмосфере г. Старый Оскол содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и формальдегида не превышало ПДК.

Приземные среднемесячные концентрации в январе 2019г. по сравнению с декабрем 2018г. понизились по формальдегиду, диоксиду серы и оксиду углерода; повысился по диоксиду азота, незначительно повысился по оксиду азота; остались на прежнем уровне по взвешенным веществам.

2. Метеорологические  условия

Среднемесячная   температура   воздуха  в  г. Старый Оскол  в  январе составила  - 6,7оС

(N =  -8,30С). Сумма  выпавших  осадков составила 37,7 мм или 94 % от нормы (N= 40 мм). В течение месяца преобладали ветры юго-восточного направления со средней скоростью 3,8 м/с. В январе месяце осадки отмечались в виде снега, дождя и мороси. Замер кислотности производился в 5 пробах. Осадки в январе имели щелочную среду с рН от 6,89 до 7,90. Значения гамма-излучения в январе месяце на территории  г.Старый Оскол изменялись от 9 до 18 мкр/час. Указанные значения мощности экспозиционной дозы не превышали естественного фона.

Анализ  проб  атмосферного  воздуха  на  содержание  тяжелых металлов (мкг/м3) и бенз(а)пирена (БП, 10-3 мкг/м3)

| Город | № ПНЗ | Дата | Хром | Марга-нец | Железо | Никель | Медь | Цинк | Свинец | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  | 1,5 | 1,0 |  | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,3 | 1,0 |
| Старый Оскол | 1 | 12.18 | 0 | 0,063 | 1,7 | 0 | 0,0083 | 0,048 | 0,011 | 0,46 |
|  | 2 | 12.18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
|  | 13 | 12.18 | 0 | 0,0019 | 0,47 | 0 | 0,050 | 0,040 | 0,013 | 0,52 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вода в январе отбиралась на 5 водных объектах, в 5 пунктах, в 11 створах.

р. Осколец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: железо общее 1,7 ПДК  (9,0 км ниже г.Губкин);  медь 2,1 ПДК, БПК5 1,9 ПДК, ХПК 2,1 ПДК (1,3 км выше устья г. Старый Оскол).

р. Оскол. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: фосфаты 1,0 ПДК, железо общее 1,1 ПДК,  медь 2,4 ПДК, ХПК 2,3 ПДК ( 7км ниже  г.Старый Оскол), азот аммонийный 4,9 ПДК, БПК5 3,1 ПДК (25 км ниже г. Старый Оскол).

р. Северский Донец. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: железо общее 1,0 ПДК, медь 1,3 ПДК,  марганец 16,2 ПДК, нефтепродукты 1,0 ПДК, ХПК 1,3 ПДК,  БПК5 1,2 ПДК.

Водохранилище.Обнаружены превышения по следующим ингредиентам: азот нитритный  1,6 ПДК, медь 2,0 ПДК, железо общее 1,4 ПДК, нефтепродукты 1,2 ПДК, БПК5 1,5 ПДК, ХПК 2,1 ПДК (6,0 км ниже г. Белгород); азот аммонийный 3,5 ПДК, фосфаты 1,3 ПДК, марганец  19,7 ПДК (21 км ниже г. Белгород).

р. Тихая Сосна. Обнаружены превышения по следующим ингредиентам:  нефтепродукты 1,8 ПДК, медь 1,5 ПДК,  ХПК 1,1 ПДК (1,0 км выше г.Алексеевка); азот нитритный 1,4 ПДК, кремний 1,4 ПДК, сульфаты 1,6 ПДК, БПК5 1,1 ПДК (0,5 км ниже г.Алексеевка).

Начальник КЛМС г. Старый Оскол  			       			Подлеснюк Л.В.